デジタルメディア概論　小試験　１Ｊ１、１Ｉ１、１Ｗ１（　　　）番　氏名（　　　　　　　　　　　　）

次の解像度と表示色数の時のデータの容量を求めなさい。（最終データ容量は、バイトで表しなさい。）

１．モニタ画面の解像度が６４０ドット×４８０ドットで表示色が２５６色の時、一画面当たりに必要な

データの容量を求めなさい。

２．写真のサイズが８９ｍｍ×１２７ｍｍのときスキャンを２００ｄｐｉで色数を２５６色でするときに必要

なデータ容量を求めなさい。

３．モニタ画面の解像度が６４０ドット×４８０ドットで表示色が６５５３６色の時、一画面当たりに必要な

データの容量を求めなさい。

４．モニタ画面の解像度が１０２４ドット×７６８ドットで表示色がフルカラー（１６７７７２１６色）の時、

一画面当たりに必要なデータの容量を求めなさい。

５．Ｂ５サイズ（１８２ｍｍ×２５７ｍｍ）のときスキャンを３００ｄｐｉで色数を６５５３６色でするとき

に必要なデータ容量を求めなさい。

６．Ａ４サイズ（２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）のときスキャンを３００ｄｐｉで色数をフルカラー

（１６７７７２１６色）でするときに必要なデータ容量を求めなさい。

７．６４０×４８０ドットの動画をディスプレイに表示させるとき、１秒間に必要なデータ量を計算しなさい。

ただし、動画はフルカラー（１６７７７２１６色）で１秒間のフレーム数を３０枚にする。

８．サウンドをサンプリングしてコンピュータに取り込むとき１秒間のサウンドのデータの容量を計算しな

さい。ただし、サンプリング周波数を４４．１００KHz、サンプリングビットを１６ビット、サウンド

チャンネルをステレオにする。